## Slide 1: 紙籐編織
影片
紙棒
發票編成民生用品
用舊報紙編籃子

## Slide 2: 紙藤編織基礎
紙藤的編織是現代手工藝中，較能回收資源再予利用的方法之一。
材料除了使用廣告紙外，亦可利用過期的月曆或雜誌等銅版紙。
如果希望製成的成品，色彩豐富美麗，式樣變化多端，可使用廣告紙的彩色部分做為正面或購買白色紙藤專用紙，即可完成美麗的作品。

## Slide 3: 紙棒製作法
首先準備好廣告紙及捲棒。
尺寸標準。
廣告紙裁好大小後，紙棒與紙對角線平行或與水平呈３０度角放置，棒子約１／３突出右端。
將捲棒由邊端捲緊。
捲完時，再順原方向輕輕轉緊，使其稍細；前端再以白膠固定。
最後逆原方向輕轉紙棒，待鬆後即可抽出。

## Slide 5: 紙棒連接法
捲成的紙棒一端略粗，一端略細。結合時，拿細的一端沾膠插入令一支的粗端約3公分處。
連接主枝前，須先加穿鐵絲， 並與原以的鐵絲重疊。
新主枝先穿過鐵絲，再如一般連接法與舊主枝接合。

## Slide 7: 主枝的補強：（主枝的增枝）
  增枝穿好鐵絲，一端沾膠，貼於主枝旁，再編兩圈後，與主枝漸漸分開變成兩枝。
  編織底部大的作品，因主枝距離愈來愈大而使結構鬆散，若主枝間隔在 2~3公分以上時，則須增枝以補強。又最後一根主枝不增枝，以維持奇數枝。

## Slide 9: 十字形起編法：適合圓底作品
準備三枝橫、三枝直的紙棒（做為主枝），呈十字形放置（作品大者可增加枝數）
右上端的一枝下折，成為編枝的開端。
編枝反覆的下壓、上提，以順時針方向繞兩圈。
編枝太短時，用連接法再續接一枝。（接下去的編枝，均不穿鐵絲）
繞完兩圈後，主枝分別展開呈一圓面。（主枝應為奇數支）
編枝以平編方烒開始一壓一提的依順時針方向繞。

## Slide 11: 井字形起編法
主枝以每兩枝一組，如井字形般上下交疊而成。（作品大者可增加枝數）
右上端的一枝下折，成為編枝的開端
主枝仍以兩枝為一組，編枝反覆的下壓與上提，依順時針方向繞一圈。（較大的作品可繞兩圈）
主枝展開另一圓面，編枝開始以平編方式一壓一提
編枝太短時，用連接法再續接一枝
繼續編至所須之底面積為止

## Slide 13: 網目形起編法
主枝縱橫各三枝，以下上交錯方式排列。（作品大者可增加枝數）
右上端的枝下折，成為編枝的開端。
主枝展開呈一圓枝，編枝以平編方式開始一壓一提的依順時針方向繞。
編枝太短時，再用連接法接一枝，約編至所須底部大小為止。

## Slide 15: 綱目形起編法
起頭方法如３之（１），只是枝數增加，且縱橫枝數不一定相同。另再取一編枝對折後，掛在左上角開始絞編。
絞編一圈後部即完成。

## Slide 17: 橢圓形起編法
  以綱目形編法做起頭，上下縱橫交錯，橫的四枝緊靠而放，直的六枝間隔而放
  另取一枝編枝對折成兩端，掛在左上端
  兩端同時進行平編（即為追逐編）
  以追逐編方式續編
  編至右上端時，將橫放的主枝展開成一扇形，再繼續往下編
  任何一隻編枝太短時，即續接一枝
  另一端橫放的主枝，也展開一扇形
  邊編邊依作品的需要來旋轉底部
  編至所須的大小即完成底部

## Slide 19: 基本編法
平編：一枝編枝以一提一壓的方式穿梭於主枝間。
追逐編：兩枝編枝同時進行平編。此法即使主枝為偶數枝時也能編。
絞編：兩枝編枝在主枝間絞轉。

## Slide 21: 主枝結束法
前後折入法：主枝約留3~4公分，其餘剪斷，再一前一後地折入黏貼。
絞編結束法：編織的最後一圈用絞編，再將主枝齊頭剪斷，最後以白膠固定。
平編結束法：將要結束的主枝從( 1)的內側穿出，繞過(2)的外側， 再穿入(3) 的內側,然後剪斷即可。